## Slide 1: 注水音を用いた容器内水位推定手法の提案
＊藤井 敦寛1 / 村尾 和哉1, 2
1立命館大学，2JSTさきがけ

## Slide 2: 研究背景
容器に液体を注ぐ場面は多数存在
  透明な容器では目視で水位が確認可能
  お猪口やアルミ缶などでは目視での確認が不可能
溢れてしまった場合．．．
  ○ 水であれば拭き取ればよい
  × ペンキは拭き取ることが難しい
  × 灯油やガソリンは事故に繋がる危険性
→ 目視以外の方法で水位を把握する必要がある
?

## Slide 3: 研究目的
注水音を用いて容器内の水位を推定
  目視による水位の確認を必要としない
    内部状況を把握しづらい容器でも溢れを防止可能
  音を使用した推定
    注ぐ液体は水に限らず利用可能
蛇口取り付け型デバイスとして実現
  容器ごとにデバイスを取り付ける必要がない
80%

## Slide 4: 関連研究
ホームWi-Fiネットワークを使用した水量推定手法[1]
指はじき動作による水量推定手法[2]
プローブ音とインパルス応答を用いた水量推定手法[3]
[1] Ren et al.: Liquid Sensing Using WiFi Signals.arXiv:2106.10356.
[2] Kurita et al.: Water Volume Estimation by a Flicking Motion based on the Glass Harp Acoustics. Journal of the Robotics Society of Japan. 29. 361-368 (2011).
[3] Fan et al.: SoQr: sonically quantifying the content level inside containers. In Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. 3-14 (2015).

## Slide 5: 提案手法 （処理の流れ）

## Slide 6: 提案手法 （特徴抽出）
librosa.feature.mfcc()
n_mfcc = 20
Calculate the time average
メル周波数ケプストラム係数（MFCC）を特徴量に使用

## Slide 7: 提案手法 （識別モデル）
Feature
Conv1d
ReLU
MaxPool1d
Conv1d
ReLU
MaxPool1d
1.8
1.2
2.7
︙
4.3
0.61
64
1.8
1.2
2.7
︙
4.3
0.61
10
10
Activation
Softmax
Linear
Adaptive
AvgPool1d
Conv1d
80%~90%

## Slide 8: 評価実験
ボイスレコーダアプリケーションを使用して注水音を収集
  蛇口を一定の開度にして水を流す
  スマートフォンと容器を持つ
  容器を水が入る位置に近づける
  水が入り始めた瞬間に録音開始
  水が溢れる瞬間に録音終了
31試行のデータを収集
サンプリング周波数は96kHz
データの収集後，セグメンテーションしておく
Time-series sound data
・・・・・・
0.2 s
0.1 s

## Slide 9: 結果と考察
学習フェーズ
  バッチサイズ：10,000
  エポック：1,000
  30試行のすべてのセグメントを学習
テストフェーズ
  1試行から1,000セグメントを抽出してテスト
  LOSOアルゴリズムで精度を算出
  ： 0~100%の水位を10%刻みで識別
  ： 90%以上の水位であるかどうか
識別クラス数 （） | 精度
10 | 0.649
2 | 0.976
 | 精度
10 | 0.649
2 | 0.976
識別精度の平均
Lossの変化

## Slide 10: まとめ
注水音を用いて容器内の水位を推定する手法を提案
  目視での水位の確認作業が不要
  容器へのデバイスの装着が不要
事前に収集した注水音データを使用して識別精度を評価
  のとき，0.976と高い結果
  のとき，0.649だが10クラス分類であることを考慮すると高い結果
今後について
  蛇口取り付け型デバイスを設計
  満水になる直前に注水を停止する機能を実装