## Slide 1: 圧力センサ搭載ヘルメット を用いた個人識別手法の提案
＊藤井敦寛（立命館大学）
村尾和哉（立命館大学，
JSTさきがけ）
Notes: 立命館大学情報理工学部の村尾和哉です．
システムからの通知にユーザが対応できないことを利用したセンサデータのアノテーションという研究提案について説明します．
（15秒）

## Slide 2: 研究背景
二輪車でのスマートキーシステムが徐々に普及
  鍵をポケットに入れたままでエンジンスタート
  非常に便利だが，鍵を所持する必要
  → 紛失や盗難の恐れ
  乗車に必要なヘルメットで認証，鍵の代用に？
Notes: 四輪車ではおなじみであるが，二輪車でも採用されつつある．
頭部の要素を用いたい．

## Slide 3: 関連研究
目を使用する認証
  虹彩の高画質な画像を取得するには，至近距離での撮影が必要
  ⇒虹彩と目の周辺画像を統合して認証する手法[1]
  目の前にカメラを配置すると視界を遮る可能性
[1] 白川功浩ら：虹彩および目の周辺の分割画像を用いた個人認証，情報処理学会論文誌，Vol. 59，No. 9，pp. 1726~1738 (2018)

## Slide 4: 研究目的
ヘルメットを用いた本人認証
  鍵を持ち運ぶ必要がない
頭部形状を要素として個人識別
  個人差があり，かつ複製が難しい
Notes: 小さなバッテリー，メットホルダーで充電．
分解不可能な部分(頭頂部など)に仕込み，盗難にあえば，位置情報を送信，アラームを鳴らし続け使用不可能に．
するとバイクに備え付けておける．

## Slide 5: 提案手法(ハードウェア)
ヘルメットに装着
  コンパクトである必要
頭部形状を取得
  触れ方により値が変化するセンサ
  圧力センサをヘルメットの内装に挟んで実装
Notes: 小さなバッテリー，メットホルダーで充電．

## Slide 6: 提案手法(識別)
あらかじめ複数サンプル登録しておく
所有者のデータ群と入力データの距離
32個の圧力センサの電圧値(32次元のベクトル)
距離が閾値未満で認証，閾値以上で拒否
所有者のデータを登録
未知のユーザのデータが来る
登録データ群との
マハラノビス距離を計算
閾値を用いて判別

## Slide 7: ハードウェア実装
頭部に密着させるため，フルフェイス型を採用
  内装をウレタンスポンジに交換
  切り込みを入れ，圧力センサを挿入
プリント基板で10KΩの抵抗を配線
Arduino MEGA2560 R3でPCと接続

## Slide 8: 評価実験
被験者5名
  男性 平均22歳
ヘルメットを2秒間着用
  サンプリングレート約30Hz
2秒間の平均値を使用
1人につき10セット取得
  つまり20サンプル
  1日最大4セット
  30分以上の休憩時間
2秒間取得
被り直し
1セットの流れ
2秒間取得

## Slide 9: 結果(データ群距離の確認)
全データで主成分分析
  2次元に圧縮
同一被験者でのばらつき
  装着位置のずれ
被験者ごとの重なりが小さい
  距離による判別が可能

## Slide 10: 結果(判別 1/2)
特徴があり，かなり良い結果
被り方のずれもあったのか，少し悪い結果

## Slide 11: 結果(判別 2/2)
エラー率：約3%